## Slide 1
Докладчик: Мехоношин В.А., студент гр. РИС-24-1м
Создание математической модели процесса электроэрозионной обработки для симулятора электроэрозионного станка

## Slide 2
Объект, предмет, цель
Объект исследования – объектом исследования является процесс электроэрозионной обработки, включая оборудование, используемое для этой цели, и методы, которые можно использовать для его моделирования в виртуальной среде.
Предмет исследования – предметом исследования является разработка алгоритмов и моделей, необходимых для создания реалистичного симулятора электроэрозионного станка.
Цель работы – реализация модели, позволяющей симулировать процесс удаления материала с заготовки.

## Slide 3
Электроэрозионная обработка
Электроэрозионная обработка является одним из эффективных методов обработки труднообрабатываемых материалов. Особенность данного метода заключается в способности резать твердый материал без физического контакта между инструментом и заготовкой, где удаление материала происходит за счет искровой эрозии.
Одной из основных проблем при создании симулятора электроэрозионного станка является симуляция процесса электрической эрозии, то есть удаления материала.

## Slide 4
Методы моделирования процесса эрозии
Аналитические модели основаны на физических законах и уравнениях, описывающих процессы нагрева, плавления и испарения материала. Например, модели, учитывающие распределение тепла в зоне разряда, помогают предсказать глубину и форму эрозионной лунки.
Эмпирические модели используют экспериментальные данные для построения зависимостей между параметрами обработки и результатами. Они часто применяются для оптимизации режимов обработки, таких как длительность импульсов и частота разрядов.
Численные методы, такие как метод конечных элементов, позволяют детально моделировать процессы ЭЭО, включая распределение температуры, образование кратеров и динамику плазмы. Эти методы особенно полезны для анализа сложных геометрий и многократных разрядов.
Смешанные методы, используют комбинацию перечисленных выше методов для повышения точности симуляции.

## Slide 5
Предложенный метод

## Slide 6
Определение месторасположения разряда
Наибольшая напряженность электрического поля формируется в области минимального расстояния между электродами. Таким образом для определения расположения разряда следует найти самую близкую к электроду точку.

## Slide 7
Расчет радиуса плазменного канала
где:
I — ток разряда;
ton​ — длительность разряда.

## Slide 8
Расчет теплового потока
где:
x — координата, описывающая расстояние от центра канала разряда;
q0 — максимальный тепловой поток на оси канала разряда, определяемый как:
где:
E=UIton— энергия импульса;
U — напряжение пробоя;
η — доля энергии разряда, поглощаемая заготовкой.

## Slide 9
Изменение температуры в ячейке
где:
q — тепловой поток (в ваттах на квадратный метр),
A — площадь грани ячейки (в квадратных метрах),
Δt — шаг по времени (в секундах),
ρ — плотность материала (в килограммах на кубический метр),
V — объем ячейки (в кубических метрах),
Cp​ — удельная теплоемкость (в джоулях на килограмм на кельвин).

## Slide 10
Расчет распределения температуры
Для расчета распределения температуры использовалась конечно-разностная схема основанная на классическом уравнении теплопроводности.
где:
T — температура,
α — коэффициент температуропроводности,
∂T∂t— изменение температуры со временем,
∂2T/∂x2​, ∂2T/∂y2​, ∂2T/∂z2​ — вторые производные температуры по пространственным координатам.

## Slide 11
Результаты

## Slide 12
Результаты

## Slide 13
Результаты

## Slide 14
Проблемы
Низкая скорость расчетов
Множество допущений
Необходима валидация
Необходимость выполнения условия Куранта

## Slide 15
Докладчик: Мехоношин В.А., студент гр. РИС-24-1м
Создание математической модели процесса электроэрозионной обработки для симулятора электроэрозионного станка